## Slide 1: 基于深度展开模拟分叉算法 求解多收发信号检测问题
队名: Quiscus

## Slide 2: 问题描述
MIMO 检测问题：在给定接受信号y和信道矩阵H的基础上恢复发送比特数据bits
  调制：
  传输：
  解码：
基于量子退火启发算法实现解码器

## Slide 3: 问题示例

## Slide 4: QAIA一般解决流程 (arXiv:2105.10535)
将接收信号 y 与信道矩阵 H 平坦化
转为 Ising 模型中的耦合系数矩阵 J 与外场向量 h
用任意模拟退火方法求解该 Ising 模型
  SimCIM
  NMFA
  SB (Simulated Bifurcation)
  LDA
  ……
Notes: 两大步：转ising、解ising

## Slide 5: 复现 DU-LM-SB 论文 (arXiv:2306.16264)
用模拟分叉(SB)方法求解该 Ising 模型
  辛几何欧拉方法 (symplectic Euler method)
  迭代求解关于系统哈密顿量 的偏微分方程组
在 Ising 模型转换中引入正则项 (LM)
使用深度展开(DU)技术来自动化调参
  正则项中的系数 λ
  SB算法中的步长参数 和 的系数 η
  其思想近似于QAOA
引入正则项
不work
再改改
Notes: 该正则项用于约束 SB 给出的解更接近经典方法 LMMSE 给出的解，从而逃脱SB方法容易陷入的局部最优

## Slide 6: 提出 pReg-LM-SB 系列方法
基于 DU-LM-SB ，进一步扩展正则项的可学习程度
pReg-LM-SB：
ppReg-LM-SB：

## Slide 7: 运行效率优化
借助深度展开技术，极大降低SB算法所需迭代轮数(n_iter=6)
在SB算法中使用batch_size=1，即仅使用一组自旋向量
使用稠密矩阵表示，而非稀疏矩阵运算库scipy.sparse，因为信道矩阵H并不稀疏
缓存频繁访问的中间结果和辅助数据
借助矩阵乘法结合律，精心调整矩阵运算的顺序以最小化计算量
使用近似运算求矩阵的逆
诺伊曼级数
引入的正则项
华罗庚公式：
(需要k=24项)
递归近似：
(需要m=5项)
二分快速幂…… ？

## Slide 8: 实验结果

## Slide 9: 总结：我们的工作
复现 DU-LM-SB 论文
  难点：将 SB 算法和 ber 损失改造为可微函数
提出 pReg-LM-SB 系列方法
  思想：扩展正则项 的可学习程度
运行效率优化
  矩阵运算重排
  近似矩阵逆
⭐结果：105.2462 / 137.3652 分

## Slide 10: 谢谢观看
基于深度展开模拟分叉算法求解多收发信号检测问题
队名: Quiscus